IPA - pokročilé assemblery
2017/2018
Grafický editor: Rotace obrázku s antialiasingem
Tomáš Pazdiora

---
Kód pro rotaci obrázku
for(x = 0; x < width; x++)
{
   for(y = 0; y < height; y++)
   {
      [tx,ty] = inverse_transform([x,y]);
      Destination[x,y] = Source[tx,ty];
   }
}

---
Transformační matice
M^-1 = M_T^-1 cdot M_S^-1 cdot M_R^-1 M_T
M^-1 = left [matrix{1#0#-T_x##0#1#-T_y##0#0#1} right ] cdot left [matrix{S_x^-1#0#0##0#S_y^-1#0##0#0#1} right ] cdot left [matrix{cos(%ialpha)#sin(%ialpha)#0##-sin(%ialpha)#cos(%ialpha)#0##0#0#1} right ] cdot left [matrix{1#0#T_x##0#1#T_y##0#0#1} right ]

---
Transformace souřadnice maticí
left [ matrix{nospace{u'} ##nospace{v'}##1} right ] = M^-1 cdot left [ matrix{u ## v ##1} right ]

---
Transformace souřadnice maticí
left[ matrix{nospace{u'}##nospace{v'}## color gray {nospace{w'}} } right] = M_3x3 cdot left[ matrix{u##v## color gray {1} } right] = left[ matrix{M_0#M_1#M_2##M_3#M_4#M_5##color gray {M_6}#color gray {M_7}#color gray {M_8}} right] cdot left[ matrix{u##v## color gray {1} } right] = left[ matrix{M_0 cdot u + M_1 cdot v + M_2 cdot 1##M_3 cdot u + M_4 cdot v + M_5 cdot 1##color gray {M_6 cdot u + M_7 cdot v + M_8 cdot 1}} right]

---
Transformace souřadnice maticí
;ymm1 = m4 m0 m4 m0 m4 m0 m4 m0
;ymm2 = m5 m2 m5 m2 m5 m2 m5 m2
;ymm3 = m3 m1 m3 m1 m3 m1 m3 m1
;ymm0 = v3 u3 v2 u2 v1 u1 v0 u0
vpermilps ymm4, ymm0, 0xB1
vfmadd213ps ymm0, ymm1, ymm2
vfmadd213ps ymm4, ymm3, ymm0
;ymm4 = v3' u3' v2' u2' v1' u1' v0' u0'
± 10 instrukčních cyklů na architektuře Intel Haswell

---
Rotace 22.5° a velikost 60%

---
referenční řešení	zrychlení
bez optimalizací kompilátorem	5.7x
s optimalizací kompilátorem	2.0x
opt + úprava pro lepší datovou lokalitu	1.4x